Készülék üzembe helyezése csak alapos átolvasás után! Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot.

Csatlakozások:

1   Tápfeszültség + 12-18Vdc.

2   Tápfeszültség 0 V ( test)

3   SW  bemenet, (0V-al indul) Webasto fűtés kézi indításra, és leállítására.

4   IN+ ( +12V-al indul a távriasztás)

5  OUT+  (maximum terhelhetőség :500mA 18VDC)

6   C1 (maximum terhelhetőség :500mA 18VDC)

7   NO1 (maximum terhelhetőség :500mA 18VDC)

8  W-bus opcionális.

Visszajelzö ledek:

Fehér Relé visszajelző

Kék   Gps esetén mühold signal

Piros: Távriasztásra kész

Sárga: System led.

Zöld : GSM visszajelző

Y kábeles változat esetén a gyári csatlakozási pontokat széthuzva csatlakoztathatja a készüléket.

1. Simkártya előkészítése:

Egy mobiltelefon segítségével a hívásátirányítást, hangpostát töröljük. A PIN kódkérést, a kártyáról kapcsoljuk ki. Hívószámkijelzést, hívószámküldést kapcsoltassuk be a szolgáltatóval .

2. Telefonszámok tárolása a SIM kártyára kizárólag nemzetközi formátumban pl.: +36-al (Magyarországon). A telefonszámokat mobiltelefonnal tároljuk el, és a SIM kártyát válasszuk tárolási helynek.

3. Programozási mód 1:

SIM kártyára tárolás, mobiltelefon segítségével:

Először eltároljuk a felhasználói telefonszámokat, maximum 15 felhasználó lehetséges.

Ebben a módban 4. lépést ki kell hagyni.

4.  Programozási mód 2:

Az 1. pontban leírt beállításokat, a SIM kártyán el kell végezni. A NEM felprogramozott kártyát a készükébe, helyezzük. Táp ráadása után a készüléken a sárga led  kivilágít kb. 30 másodpercig. A Piros és a sárga led együttes villogásakor az Sw bemenetet csatlakoztassa a táp negativhoz (GND). Ezután a piros led villogásával, törli SIM kártya első 20 tárolási helyét.

Figyelem az itt tárolt bejegyzések elvesznek! Törlés után a készülék programozói módba vált: sárga. és a piros led felváltva villog. A tárolandó telefonszámról a készülékbe helyezett SIM kártyát fel kell hívni, és megvárni a foglalt jelzést. Ekkor a készülék SIM kártyára tárolja első felhasználónak a hívószámát. Ezután a készülék újraindul, a sárga led folyamatosan világít.

- Készülék indulása:

A sárga LED kivilágít, a zöld led 3 másodpercre kivilágít, utána 1 másodpercenként villog, hálózat feljelentkezés után 3 másodpercre lelassul. Elindul a kapcsolat felépítése, beolvassa a számokat. Ezután készenléti állapotba kerül, a sárga LED elalszik (30-60mp), és a piros led kivilágít

- További telefonszámok tárolása, egyéb beállítások :

Webasto ThermoCall alkalmazással lehetséges. Töltse le telefon készülékére az alkalmazást,

és TC3 beállitást válassza. Itt használhat minden funkciót, de a hőmérséklet visszajelzés nem müködik.

Lehetöség van SMS-el is tárolni telefonszámokat, bövebben a 8-as pontban.

- Webasto alkalmazás:

SMS- vissza igazolás adatai:

GPS-es változat esetén a készülék koordinátái., vagy az utolsó tárolt adat, müholdak száma, sebesség. GSM idő. Start idő beállítás adat.  OUT+ kimenet állapota. GSM térerő.

- Távjelzés funkció:

Hívást indító bemenetre: IN+ ( +12V-al indul) a sárga led kivilágít, és  piros led villog.

Az N01 és a C1 csatlakozókat egy beépített relé 1 percre összezár.

A készülék telefonhívást indít az első eltárolt telefonszámra kb. 1 percig. Amennyiben több felhasználó is van tárolva, akkor tovább hívja a számokat. Bármelyik  felhasználó ha megszakítja a hívást, valódi foglalt (nem hangpostára, vagy átirányításra) jelzéssel akkor a többi utána lévő telefonszámokat nem hívja. Az összes felhasználó értesítése után a készülék alaphelyzetbe lép.

- SMS-el telefonszám programozás:

A készülék nyugalmi állapotában lehetséges, amikor a sárga led már kialudt.

Telefonszámok módosítása sms-el csak az előre eltárolt számokról lehetséges. Telefonkönyv teljes lekérdezéséhez egy SMS-t kell küldeni: T Válaszként 2db. SMS 3 perc múlva érkezik, amiben 1-20-ig szerepelnek tárolási helyek, illetve egy módosításhoz szükséges további tájékoztatás. Telefonkönny módosítása: TM(tárolási hely)(nemzetközi telefonszám vagy beállító kód)  Pl.: TM02+36201234567

Helyes formátum esetén a készülék visszatelefonál, átírja a SIM kártya aktuális bejegyzését, és újraindul, az uj számokkal, kóddal. Egy SMS-ben csak egy tárolási hely programozására van lehetőség. Újraindulás után ismét lehet tárolást bevinni, maximum 15 felhasználó lehet. Helytelen formátum esetén „ROSSZ KOD” SMS-t küld a készülék, amiben szintén szerepel a módosításhoz való leírás.

10. SMS funkciók:

1. Bejövő SMS-eket a készülék az első helyre tárolt számra továbbítja (költsége az aktuális sms díja), így egyenleg, simkártya rendelkezésre állási idő SMS-t is. SMS továbbítás: Gyári állapot: Továbbítja. Átállításhoz küldendő sms: Továbbítás tiltása: S0 Visszaállítás továbbításra: S1

2.  Lekérdező SMS a készüléktől bármilyen állapotban kérhető. Küldendő formátum: ?

Válaszként érkezik 1 SMS-ben: „GSM:26(30)” Gsm térerő 26 a 30-as skálán. IN+ riasztás esetén,  ALL OK Minden rendben. POWER OK Nincs táphiba. V.x.xx Szoftver verzió szám.

GPS-es változat esetén koordináták link változatban. Okostelefon esetén a linkre kattintva térkép szoftver, vagy google térkép alapján megtalálható a készülék.

Amenyiben a készülék nem lát müholdat, az utolsó eltárolt poziciót küldi el SMS-ben.

11.Hibaelhárítás:

1.: Nem sikerül mobiltelefonnal tárolás. A sim kártyára kell tárolni, ha a kártya teljesen üres akkor az első eltárolt szám az első helyre kerül, függetlenül attól hogy milyen nevet adunk neki. Tárolási hely ellenőrzése hagyományos mobiltelefonnál: Alaphelyzetben pl. 1 és utána a # gomb megnyomásával az első tárolási hely lesz látható. Segítség az Ön készülékének a leírása is lehet. Amennyiben így sem sikerül válasza az SMS-es tárolást.

2.: A zöld led villogása nem lassul le. Nincs kikapcsolva a PIN kód, nem jól érintkezik a kártya, esetleg nem jól van behelyezve. Ellenőrizze az érintkezők tisztásságát, szükség esetén puha száraz kendővel tisztítsa.  Nem megfelelő tápellátás 12-15V min.500mA., Biztosítson nagyobb tápegységet. Nincs a helyszínen szolgáltatói térerő. Ellenőrizze egy mobiltelefonnal. Nincs az antenna csatlakoztatva. SIM kártya hiba.

3. Sárga led nem alszik ki. Nincs a SIM kártya felprogramozva, vagy nem az összes szám +-al nemzetközi formátumban van tárolva az első 20 SIM tárolási helyen.

4. Telefonhívásra nem reagál, egyből foglalt jelzést ad. Töröljön minden üzenetet a sim kártyárol, egy telefon segitségével. Nem helyesen van a telefonkönyvben a szám eltárolva. A hívó szám nem küldi a hívószámkijelzést, a készülékben levő kártya nem jeleníti meg a hívószámot. Szolgáltatónál (nem a telefonon) be kell kapcsoltatni. A készülék éppen riasztási állapotban van, próbálja újra a riasztási folyamat végeztével.

5. Indító bemenet aktiválása után a piros led villog, de nem érkezik meg a hívás, ellenőrizze a SIM kártya érvényességét, egyenlegét.

12. Beüzemelés.

1.:  A készüléket csak szakszerüen lehetséges beüzemelni.. Megfelelő szakértelem nélkül tilos, és balesetveszélyes a készüléket beüzemelni, Szakértelem hiányában kérjük forduljon erre alkalmas szakemberhez. A forgalmazó, és a gyártó szakértelem hiányában elvégzett telepítés esetén az esetlegesen bekövetkezett balesetért, károkért, káreseményekért semmilyen felelöséget nem válal. A vásárló a vásárlással ezt elfogadja, és tudomásul veszi. Ellenkezö esetben a vásárlónak ez esetben is joga van a készüléket 14 napon belül visszaküldeni a vásárlás helyére.

A készülékben van regenerálódó biztosíték, de elektromos hálózatához csak megfelelöen vastag vezetéken, és külön 1 Amperos biztosítékon át lehetséges.

2.: A tápfeszültséget, és a terhelhetőségi adatokat soha ne lépje túl, mert a készülék meghibásodásához vezethet.

3.: A készülék üzem behelyezési helyén mérjen térerőt egy mobiltelefon segítségével.

4.: Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős  elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok, stb. Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.

5.: A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy keressen jobb helyet a terméknekTápráadás kizárólag helyesen bekötött csatlakózók esetén, zárlat ellenőrzés, antenna csatlakoztatás után lehetséges.

6.: A készülék dobozát tilos felnyitni, azonnali garancia vesztéssel jár.

7.: GPS-es változet esetén a GPS antennát minél kevesebb fémfelület alá helyezze el.

1.3 Technikai adatok:

A termék technikai adatai

Tápfeszültség: 12-18 VDC

Névleges áramfelvétel: 100mA

Maximális áramfelvétel: 800mA @ 12VDC.

Kimenetek terhelhetősége: 500mA/18VDC

Működési mérséklet: -40oC - +80oC

Átviteli frekvencia: GSM 900MHz / 1800MHz Csak 2G

Méretek: Panel 45 x 45 x 18mm. Antenna: 50mm x 8mm

A csomagolás tartalma:

SEFA GSM Pager.

GSM 900MHz / 1800MHz botantenna.

Használati utasitás

GPS-es változat esetén GPS antenna.

A