GSM Sender,Fernsteuerung Funktions Programmbeschreibung.

Gerat inbetriebnahme,nur nach gründliche Lekture!Bitte bewahren Sie dieses Dokument!

Terminals:

1-Macht + 12Vdc.

2-Macht 0 V (Test)

3-SW(Taster / Schalter) Eingang ; ( beginnt mit 0V )

4-IN + ( beginnt mit 12V ; minimum 5 sec. Dauersignal )

5-IN- (beginnt mit test, ohne Verzögerung )

6- RELÉ COM (Maximale belastung: 1A 30VDC  )

7- RELÉ NO   ( Maximale belastung: 1A 30VDC )

1. Rufumleitung auf mit Handy, löschen wir die Voicemail,Anruf ID, Anrufer-ID-Übertragung schalten wir ein.Die PIN-Code-Abfrage,schalten wir von den Karte.

2. Speichern von Telefonnummern auf der SIM-Karte nur in  internationales Format :mit +36(Ungarn) Die Telefonnummer und die Einstellung der Code auf dem Weg zu einer Handy SIM-Karte, wählen Sie den Speicherort...

3. Programmiermodus 1:

SIM-Kartenspeicher, mit  Handy:

Erstens,wir speichern die Benutzer-Telefonnummern,Maximal 15 Benutzer ist möglich.

Wenn nur ein Benutzer wird,dann 2 Eintrage,wenn 2 Benutzer dann 3 Eintrage muss Zwangsweise sein.Bei 3 Benutzer ist nachste Beispiel:

SIM-Karte 1. Platz: Telefonnummer:+36201234567 Name: A

SIM-Karte 2. Platz: Telefonnummer:+36701234567 Name: B

SIM-Karte 3. Platz: Telefonnummer:+36301234567 Name: C

SIM-Karte 4. Platz: Telefonnummer: #6                    Name: Daten

Die #6 Ist nur eine Beispiel,die Liste von Optionen:Punkt 12.

SIM-Karte muss man in das Gerat einlegen,in spannungsfreien Zustand,nur nach den kann mit 12.V angeschlossen werden.In diesen Modus,muss Man der vierte Schritt überspringen.

4. Programmiermodus 2:

Die in 1 Nummer genannten Einstellungen muss  Man an die SIM-Karte durchgeführt werden.Die SW+ und IN Anschlüsse muss  aus den Verbindungen entfernen.Die nicht Programierte Karte,setzen wir in den Handy.Die SW+ IN Führungen,verbinden  wir mit einander.Nach die Stromversorgung,erleichtet der gelbe Led. Und nach 30 sekunden das rote Lich blink,nach den löscht die SIM-Karte die erste 20 Lagerung Platze.

Beachten Sie,dass die in ihm geschpeicherten Daten verloren werden.Nach den Zurücksetzen,wechselt das Mgerat in Programmiermodus:gelb und roteLEd blinken abwechselnd.Der Laden Telefonnummer,in das Gerat, bis zum Besetztzeichen rufen,bis dahin warten.Zu diesen Zeitpunkt wird die SIM-Karte in der ersten Benutzercode,und ein Code Einstellung wird geschpeichert: #5

Dann wird das Gerat neu gestarted und das gelbe Licht blinkt auf,standig.

Die SW + IN Führer binden wir aus. Aus die Programmiermodus kann Man jederzeit die Sw + IN Anschluss und auflegen beenden.

5. Die gelbe LED blinkt auf,der grüne LED Blinkt auf für 3 sekunden,nachdem Blinkt es 1 sekunden nach,nach drei sekunden verlangsammt sich die Netzwerk.

Die herstellung die Verbindung Startet,nachdem liest er die Nummer ein.Dann erlischt die gelbe LED,und kommt in Standby-Modus.(30-60s).

6. Schalteinrichtung abhangig von der Programierung. 1. Anruf kann nur mit den voreingestellte Anzahl,oder Eingabe über die Taste SW (SW-0 V). Alle vorgeschpeicherten Telefonnummern des Gerates sollte anrufen,und Sie sollten bis ein Besetztzeichen warten.Nach der Entwaffnng der Telefonnummer in Kürze zurüvkrufen,was beweist das Bewaffnung. 2. SW Einschalter,von festen oder gebunden (SW- O V). Die Streitlicht zeichnet die rote LED.Hier kann Man nicht mit einer Anruf bewaffnen.

7. Rufen Starter-Eingang, IN (Test starten,keine Verzögerung) IN + ( +12V al-Start mindestens 5 sekunden Dauersignal)die gelbe LED blinkt auf,und der rote blinkt. Das Gerat startet die ersten Telefonanruf, mit den ersten geschpeicherten Telefonnummer in ca. 1 Minute. Wenn mehrere Benutzer geschpeichert sind,können Sie auf den Zahlen nennen können. Jeder Benutzer,wenn Sie wirklich voll Signal(nicht Voicemail oder umgeleitet)anzeige dann ruft die andere telefonnummern nicht an. Nach Benachrichtung allem hat das Gerat zu einem Horchposten wieder,das rote LED zu blinken und zu erleichtern.Wieder ist er in der Lage,Remote-Alarmmeldungsignal auslösen,zu starten.

8. Je nach Programmiergerat bewaffnet: 1. Anruf nur die voreingestellte Anzahl,oderEingabe über die Taste SW (SW-0 V). Allevorgeschpeicherten Telefonnummern des Gerates,sollte darauf hingeweisen werden,und Sie sollten die benutzzeichen erwarten. Nachdem der Anruf,um das Gerat zu bewaffnet nicht zurück ruft. 2. Mit den SW Eingeschalter,von festen oder gebundenen (SW-0 V). Hier wird ein Anruf nicht bewaffnet werden.

9. Die Fernbedienung Funktionsrealis wie alles geladen ferngeteuert werden kann,eingeschaltet.Zum Beispiel,ein Türöffner,Fernschaltgerate,Neustart,starten Bewasserungssystem,etc... Mehr Leistung Schalten extrener Relais erforderlich. SMS Relaisausgang:Taster Anruf und Aktivierungsmodus (DATA # # 0-4 )

GespeicherteTelefonnummern,die SMS-TEXT senden:

# 00:Relais schliest 1st aus

#01:Relais 1 Minute schliest

#02:Relais schliest für 2 Minuten

...

#98:Relais schliest 98 Minuten

#99:Relais schliest und bleibt

##: Relais schaltet aus

Programmierte Timingssind in rom ,kann jederzeit unprogrammiert werden,bei Stromausfall vergesst nichts.

11. SMS Programmierung in scharfen/spitzen Zustand ist nicht möglich,wenn die gelbe LED schon aus ist. Telefonnummern andern DATA SMS kann nur mit vorgeschpeicherten Nummer.Die  Abfrage von der voller Telefonbuch,muss Man ein SMS senden an:T in Reaktion auf 2p wird nach 3 Minuten,in dem 1-20 die Lagestatte erhalten sind,und für Anderung sind andere Informationen notwendig.Telefonbuch anderung:TM (Standort) ( internationaler Vorwahl und Telefonnummer) zB:36201234567 oder TM02 Ex-.Nr. 1 TM02 #1. Mit das richtige Format,Ruft das Handy wieder zurück,schreibt die eigentliche Registrierubg der SIM-Karte,und startet sich neu,,it die neue Nummern,Mit die neue Code.Nach dem Neustart kann Man wieder Lagerung eingeben,maximal 15 Benutzer kann sein.Bei falschen Format, „Wrong CODE” SMS sendung sendet das Gerat,in dem auch die Beschreibung zu andern erhalten sind.

12. DATA Programmöglichkeiten:

„#0” SW Eingangkontrollen am Taster,Anruf/SMSRelais,kein Lebenszeichen von SMS

„#1” SW Taster-Anruf Eingang/SMS Relais steuert die Vital alle 24 Stunden für SMS

„#2” Arm Sw-Einganggsdruckknopf-Anruf/SMS Relais steuert wöchentliche SMS

„#3” Arm SW Eigangsdruckknopf-Anruf/SMS Relais steuert SMS zwei wöchentlich

„#4” Eingang Arm SW-Taster Anruf / SMS Relais steuert  SMS pro Monat

„#5” Arm SW-Eingangsschalter / Relais Anruf  kein Lebenszeichen per SMS gesteuert

„#6” Arm SW-Eingangsschalter / Relais steuert den SMS-Abruf 24 Stunden

„#7” Arm SW-Eingangsschalter / Relais steuert das Rufzeichen des  SMS pro Woche

„#8” Arm SW-Eingangsschalter / Relais steuert den SMS Anruf alle zwei Wochen

„#9” Arm SW-Eingangsschalter / Relais steuert das Rufzeichen das SMS pro Monat

13. Eigehende SMS-Nachrichten von der Geratnummer ist in den ersten Platz nach vorne (Kosten der aktuellen SMS Gebühren)auch auszugleichen,den Bereitschaftdienst-Karte  geschpeichert,SMS auch.SMS-Werweiterleitung:Werkszustand:Vorwarts. Senden zu Wechsel der SMS:Deaktivieren Sie die Weiterleitung: S0 Rücksendung:S1.

14. Abfrage-SMS,von das Gerat scarf/nicht scharf modus ist verfügbar.

Als Antwort erhielt 1 SMS:GSM26(30) GSM-Signalskarte auf einer Skala von 26-30.IN1,IN2,welche die Alarm-Eingang war.

Alles Ok in Ordnung.Power Ok,kein Stromausfall,Scharf,keine Streit Scharf/unscharf Zustand.

V.x.xx Softerversion.

15. Fehlersuche:1 Das Handy kann nicht speichern. Auf den SIM-Karte muss Man speichern,wenn die Karte komplett leer ist,dann wirdt die erste geschpeiherte Zahl in den ersten Platz kommen,unabhangig davon,welche Name wir ihn geben. Überprüfung  die Speicherplatz von traditionellen Handy: Stanardmassig zum beispiel: 1 und danach drücken Sie die # Taste,damit wirdt die erste Lage gezeigt.Hilfe kann die beschreibungs des Gerats sein. Wenn Sie immer noch nicht erfolg haben, wahlen Sie den SMS speicherung: 2 Die grüne LED wirdt nicht langsammer.Der PIN-Code ist nicht ausgeschaltet,der Karte hat kein guten Kontakt,oder falsch eingesetzt.Überprüfen Sie die sauberkeit von Kontakten,wenn nötig ist mit einem weichen trockenen Tuch reinigen. Unerzeichende Stromversorgung 12-15 V min. 500 m.A, Und bieten Sie eine höhere Stromversorgung.Es ist kein Vor-Ort-,Ausendienst.Überprüfen Sie mit einem Mobiltelefon. Es ist keine Antene verbunden,oder es ist in einem Metall-box.Setzen Sie die Antenne auserhalb der Box.SIM-Karten Fehler. 3 Gelbe LED nicht erlischt.Es gibt keinen Konfiguratoin Code gwschpeichert,oder nicht alle Nummern sind mit +36 geschpeichert an,die ersten 20 SIM-Lagerflachen. 4. Reagiert nicht an Telefonanruf,sondern gibt es sofort ein Besetztzeichen.Die Nummern in Telefonbuch sind nicht gut geschpeichert. Die Zahl der Anrufer-Id-Funktion sendet nicht,die Kaarte im Gerat zeigt den Nummer des Anrufer nicht. Dienstleister(nicht mit den Telefon)um Futter muss umgeschaltet werden. Das gerat ist in Alarmzustand,versuchen Sie es erneut,mit denende das Alarm Prozess. 5. Nach der Eingang Aktivierung,die rote LED blinkt,aber empfangt den Anruf nivht,Stellen Sie sicher,dass die SIM-KarteGültig ist und Ihre Waage.

16. Inbetriebnahme:1. An der Stelle das Einführungstelle das Gerat,messen Sie die Signalstarke mit einem Handy. 2. Montieren Sie das gerat nicht an einem Ort wo starke elektromagnische Störungen,wie zum Beispiel Elektromotoren, etc. 3. In nassen,feuchten Orten installieren Sie es nicht. 4. Die Antenne hat eine gute Übertragung unter normalen Umstanden. Möglicherweise problemen mit Signalstarke/oder Wellen Wewenden Sie ein weiteres Antennen Interferenz(Fading),oder finden Sie einen geeigneten Platz für die Ware. In Alarm Control Panel installiert,erhalt den Strom aus der Batterie. Für Türöffner Elektronik und andere Gerate mit einem seoaraten 12-Volt-Adapter installiert.

In metall-Box installiert,muss die GSM Antenne auserhalb der Box platziert werden.Für die Box finden Sie ein Ort,wo sie nicht in Kontakt mit Draht und andere Metallgegenstande kommt.Der Antennenanschluss auf der Packung,bohren Sie ein 6.5 -T-Durchmesserloch.Der Antennenstecker schrauben Sie durch das Loch von Innen auf der Ausenseite.Falls erfordelich,kann die Spaltung mit eine Scheibe gelöst werden.Bei Aussen Metall-Box,muss man Wasser-verzicht sorgen.Bei kunstoff-Boxen kann die Antenne in die Box bleiben,aber muss man aufpassen das Sie die metallteile des Panel,leiter nicht berühren.Nach zusatzliche Stromschlüsse korrekt angeschlossen,Steuer-,Antennen möglich.

17. Technische Daten:

Stromversorgung: 9 bis 16 VDC

Nennstrom: 100 mA

Maximale Stromaufnahme: 800 mA @ 12 VDC.

Relais-Last: 1A/30VDC

Betriebstemperatur: -40°C to +85 °C

Frequenz:GSM 900 Mhz/1800 MHz

Abmessungen:45x45x18mm-Panel.Antenne: 50mmx8mm

Inhalt des Packets:

SEFA GSM-Pager.

GSM 900 Mhz/1800 MHz Stabantenne.

Benutzerhandbuch.

1 Jahr Garantie

Liefebar sofort.

www.sefa.hu