# SEFA GSM / GPS Kaptár riasztó V 4.06

# Beépitett vezeték nélküli vevőegységgel.

GSM Kaptár riasztó üzembe helyezés, és programozó kézikönyv.

Értékesítő:

A készülék üzembe helyezése csak alapos áttanulmányozás után!

Kérjük, őrizze meg ezt a dokumentumot.

A készülék: kaptárba, konténerbe, telepíthető. Kaptárak, vagy a központ védelmére 1 szakadószál bemenet van. Ez a bemenet és a test (akku 0v) szakadására távriasztást indít.

A beépített vezeték nélküli vevőegység a kaptárakba helyezett, rezgésérzékelök jelét fogadja, aminek a hatótávolsága nyílt területen 100m. Kaptár mozgatására az érzékelö jelet ad a riasztó központnak, ami távriasztást indít. A rezgésérzékelök egyedi számmal vannak ellátva.

GPS vevőegységgel a központ pontos helyét bármikor le lehet kérdezni. Így lopás esetén a konténerbe, vagy a kaptárba helyezett központi vevöegyég nyomon követhető. Ellopás esetén

20km/h sebesség elérésekor távriasztást indít.

Alap kiszerelés: Gsm modulal szerelt riasztó panel, vezeték nélküli vevöegység, és müanyag doboz.

Külön rendelhetö:

Vezeték nélküli rezgésérzékelő, 3db. AAA elemmel hónapokig müködik (elem nem tartozék).

GPS modul.

Akkumulátor.

Akkumulátor töltő.

A készülék 1db.12V 7Ah akkumulátor esetén 8-10 napon át űzemképes (GPS modul esetén 6-8nap).  Két akkumulátor esetén ez a készenléti idő növelhető. Az akkumulátor lemerülése esetén az első számra sms-t küld.

Sorkapcsok:

1 - Akku1: Tápfeszültség + 12Vdc.

2 - Akku1: Tápfeszültség 0 V (test)

3 - Akku2: Tápfeszültség + 12Vdc.

4 - Akku2: Tápfeszültség 0 V (test)

5 – Szakadószál bemenet.

GPS csatlakozóra kizárolag csak sefa GPS modul illeszthető!

1.   Mobiltelefon segítségével a hívásátirányítást, hangpostát töröljük, hívószámkijelzést, hívószámküldést kapcsoljuk be. A PIN kódkérést, a kártyáról kapcsoljuk ki.

2.   Telefonszámok tárolása a SIM kártyára kizárólag nemzetközi formátumban pl.: +36-al (Magyarországon). A telefonszámokat és a beállító kódot egy mobiltelefonnal vigyük be, A SIM kártyát válasszuk tárolási helynek..

3.   Programozási mód 1:

SIM kártyára tárolás, mobiltelefon segítségével:

Először eltároljuk a felhasználói telefonszámokat, maximum 15 felhasználó lehetséges. Telefonszámok csak példák:

SIM kártya 1. hely: Telefonszám: +36201234567 Név: A

SIM kártya 2. hely: Telefonszám: +36701234567 Név: B

SIM kártya 3. hely: Telefonszám: +36301234567 Név: C

SIM kártya 4. hely: Telefonszám: #0 Név: ADAT

SIM kártyát a készülékbe kell helyezni, feszültségmentes állapotban, csak ezután csatlakoztatható a 12V. akkumulátor

Programozási mód 2:

Az üres SIM kártyát helyezzük a készülékbe. Pár másodperc után a készülék törli a SIM kártyát amit a piros led villogása jelez.

Fontos: a kártyára tárolt bejegyzések törlésre kerülnek!

A készülék gyors programozási funkcioba lép. Ezt a sárga és a piros led felváltva villogásal jelzi.

Tárolandó telefonszámrol egy hívást kell indítani a riasztó felé, és a foglalt jelzést meg kell várni.

A készülék eltárolja a hívó telefonszámát, és az ADAT: #0 bejegyzést. Amennyiben több felhasználót szeretnénk eltárolni, akkor azokat a kártyára kell tárolni egy telefon segitségével, vagy sms-el felvihetö.

4.  A sárga LED kivilágít, a zöld led 3 másodpercre kivilágít, utána 1 másodpercenként villog, hálózat feljelentkezés után 3 másodpercre lelassul. Elindul a kapcsolat felépítése, beolvassa a számokat. Ezután készenléti állapotba kerül és a sárga LED elalszik. (30-60mp).

5.	Készülék élesítése:

Telefonhívással csak az előre eltárolt számról:

Bármelyik előre eltárolt telefonszámról fel kell hívni a készüléket, és a foglalt jelzést meg kell várni. A telefonos beélesítés után a hívószámot röviden visszahívja, így igazolja a beélesedést. .

6.  Szakadoszálra kötött test (akku 0V) bontására a sárga led kivilágít, és piros led villog. A készülék telefonhívást indít az első eltárolt telefonszámra kb. 1 percig. Amennyiben több felhasználó is van tárolva, akkor tovább hívja a számokat. Bármelyik felhasználó, ha megszakítja a hívást valódi foglalt (nem hangpostára, vagy átirányításra) jelzéssel akkor a többi utána lévő telefonszámokat nem hívja. Az összes felhasználó értesítése után a készülék újra figyelőállásba vált, a piros led villogása megszűnik, és kivilágít. Ismét képes indító jelre távriasztást indítani.

7.   Készülék kiélesítése programozástól függően:

1.: Telefonhívással csak az előre eltárolt számról:

Bármelyik előre eltárolt telefonszámról fel kell hívni a készüléket, és a foglalt jelzést meg kell várni. A telefonos kiélesítés után a készülék nem telefonál vissza.

8.  SMS-el való utólagos programozás telefonszámok modósítása a készülék éles/nem éles állapotában lehetséges, amikor a sárga led már kialudt.

Telefonszámok módosítása sms-el csak az előre eltárolt számokról lehetséges. Telefonkönyv teljes lekérdezéséhez egy SMS-t kell küldeni: T Válaszként 2db. SMS 3 perc múlva érkezik, amiben 1-20-ig szerepelnek tárolási helyek, illetve egy módosításhoz szükséges további tájékoztatás. Telefonkönny módosítása: TM(tárolási hely)(nemzetközi telefonszám vagy beállító kód)  Pl.: TM02+36201234567

Helyes formátum esetén a készülék visszatelefonál, átírja a SIM kártya aktuális bejegyzését,

és újraindul, az uj számokkal. Egy SMS-ben csak egy tárolási hely programozására van lehetőség. Újraindulás után ismét lehet tárolást bevinni, maximum 15 felhasználó lehet. Helytelen formátum esetén „ROSSZ KOD” SMS-t küld a készülék, amiben szintén szerepel a módosításhoz való leírás..

9. Bejövő SMS-eket a készülék az első helyre tárolt számra továbbítja (költsége az aktuális sms díja), így egyenleg, kártyarendelkezésre állási idő SMS-t is. SMS továbbítás: Gyárilag állapot:Továbbítja.

.	Átállításhoz küldendő sms: Továbbítás tiltása: S0 Visszaállítás továbbításra: S1

10. Lekérdező SMS a készüléktől éles/nem éles állapotban kérhető. Küldendő formátum: ?

Válaszként érkezik 1 SMS-ben:

GPS koordináta (csak GPS modul esetén).

„GSM: 26 (30)” Gsm térerő 26 a 30-as skálán.

Riasztott esemény oka, ALL OK: Minden rendben.

Rezgésérzékelö sorszáma.

POWER OK: Nincs táphiba.

ARMED, NO ARMED éles/nem éles állapot.

V.x.xx Szoftver verzió szám

11.	Hibaelhárítás:

1. Nem sikerül mobiltelefonnal tárolás:. A sim kártyára kell tárolni, ha a kártya teljesen üres akkor az első eltárolt szám az első helyre kerül, függetlenül attól hogy milyen nevet adunk neki. Tárolási hely ellenőrzése hagyományos mobiltelefonnál: Alaphelyzetben pl. 1 és utána a # gomb megnyomásával az első tárolási hely lesz látható. Segítség az Ön készülékének a leírása is lehet.

2. A zöld led nem lassul le: Nincs kikapcsolva a PIN kód, nem jól érintkezik a kártya, esetleg nem jól van behelyezve. Ellenőrizze az érintkezők tisztáságát, szükség esetén puha száraz kendővel tisztítsa.

Nem megfelelő tápellátás 12-15V min.500mA., Lemerült akkumulátor. Nincs a helyszínen szolgáltatói térerő. Ellenőrizze egy mobiltelefonnal. Nincs az antenna csatlakoztatva, vagy fém dobozban van.

Helyezze az antennát dobozon kívülre. SIM kártya hiba.

3. Sárga nem alszik ki: Nincs vagy nem az összes szám +36-al van tárolva az első 20 SIM tárolási helyen.

4. Telefonhívásra nem reagál, egyből foglalt jelzést ad: Nem helyesen van a telefonkönyvben a szám eltárolva. A hívó szám nem küldi a hívószámkijelzést, a készülékben levő kártya nem jeleníti meg a hívószámot. Szolgáltatónál (nem a telefonon) be kell kapcsoltatni. A készülék éppen riasztási állapotban van, próbálja újra a riasztási folyamat végeztével.

5. Indító bemenet aktiválása után a piros led villog, de nem érkezik meg a hívás: ellenőrizze a SIM kártya érvényességét, egyenlegét.

12.	Beüzemelés.

1.: A készülék üzem behelyezési helyén mérjen térerőt egy mobiltelefon segítségével.

2.: Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok, stb.

3.: Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.

4.: A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy keressen jobb helyet a terméknek.

5.: Tápráadás kizárólag helyesen bekötött csatlakozók esetén, zárlat ellenőrzés, antenna csatlakoztatás után lehetséges.

13.  Egy év korlátozott garancia:

Ez a termékek garantáltan anyag- vagy gyártási hibamentes. A garancia a vásárlást követő egy évig érvényes. A vásárlás idöpontját a sefa.hu az imei számok alapján is rögziti.

Ez időszak alatt a sefa.hu, meghibásodás esetén a saját belátása szerint , javítást vagy készülékcserét  biztosít, normál használat, és szakszerű telepítés esetén. Az ilyen javítások, munkadíj, vagy csere díjmentes lesz az ügyfél számára.

Ez a garancia nem vonatkozik:

A kozmetikai kárra, mint karcolások, sérülések és horpadások. Kárt okozott baleset, rongálás, helytelen használat, víz, árvíz, tűz vagy más természeti csapás, túlfeszültség, nem a használati leírásban közölt módon, vagy tápegységgel, üzemeltették/telepítették. Készüléket a sefa.hu írásbeli engedélye nélkül megváltoztatta, módosította. A működtető firmware módosítás, törlés esetén.

- Technikai adatok:

Tápfeszültség: 9-16 VDC (egyenáram)

Névleges áramfelvétel: 100mA

Maximális áramfelvétel: 800mA @ 12VDC.

Relé kimenet terhelhetősége: 1A/30VDC

Működési mérséklet: -10oC - +60oC

Átviteli frekvencia: GSM 900MHz / 1800MHz

Méretek: Panel 45 x 45 x 18mm. Antenna: 50mm x 8mm